#### Ладушка

#### Технический райдер

Электричество.

Необходимое оборудование на сцене

- Барабаны (центр сцены — Тama, Yamaha, DW, Pearl, Mapex (kick drum — 22’’, toms — 12’’13’’, bass tom — 16’’, стойка под малый барабан (14’’) — 1шт., стойки под тарелки — 4 шт. типа журавль, стойка под hi-hat, стул для барабанщика с регулируемой высотой. Все барабаны должны иметь резонаторы.

Для озвучивания барабанов желателен комплект AKG GROOVE PACK + D40 или Shure (beta52, beta56, sm57, sm57), 3 конденсаторных микрофонов для Hi-hat и O.H. Компрессора на бочку, тома, ди-бокс на бочке для подключения в свой пульт

- Подиум для барабанов ( для залов больше 500 мест): высота — 70см, площадь — 2,5×2,5м.

- Гитарный комбо —100 Вт.  Дополнительная сетевая колодка

- БАС– комбоусилитель  (желательно через дибокс), минимум 200 ватт.  Дополнительная сетевая колодка

- Необходимо наличие двух гитарных стоек.

- ВОКАЛ – свой радио микрофон SHURE (подключение в свой пульт)

- ВОКАЛ – свой радио микрофон  SHURE (подключение в свой пульт)

- БЭК - ВОКАЛ – 3 вокальных микрофона, 3 стойки "журавль", процессор эффектов, компрессора.

- БАЯН – свой радио микрофон SHURE (подключение в свой пульт)

- Домра – свой радио микрофон SHURE (подключение в свой пульт)

- Плейбэк - подключение в свой пульт

Примечание: Все кроме барабанов и бэк - вокала подключается  в свой цифровой пульт и стерео пара передается на основной пульт

Мониторное оборудование

- Три независимых мониторных линий

- Каждая мониторная линия состоит из двух мониторов мощностью не менее 100 Вт.

- Для больших залов, а также концертных площадок на свежем воздухе необходимы прострелы мощностью не менее 500 Вт на сторону.

- Расположение: два — по три монитора по рампе: слева, в центре, справа.

- Вокал In – подключение в свой пульт

РА-system

- Система звукоусиления должна быть построена на основе оборудования следующих фирм: EV, EAW, D.A.S., GAE, Dynacord, Turbsound, Meyer Sound, JBL…

- Общая мощность системы должна составлять не менее:

3 кВт — зал до 300 мест, 6 кВт — зал от 300 до 600 мест, 12 кВт — зал от 600 до 1500 мест.

FOH-console

- Пульт — Yamaha, Allen&Heth, Soundcraft, Midas, Mackie. Конфигурация пульта — 24/8/2, эквалайзер — низ, верх, два параметрика, 4—8-aux  распределительный блок на сцене (не менее 16 каналов)

- F/X процессоры: Yamaha, Lexicon

- Динамическая обработка должна быть выполнена на оборудовании фирм:  Drawmer/DBX/BSS/PRESONUS

## Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети – 220+/- 10 Вольт, частота переменного тока – 50-60 Герц.

Площадка должна быть подготовлена за 30 минут до начала саундчека.

Группе нужно 30 мин.  на саундчек.

СЦЕНА

1, 2, 3, — мониторные  линии

## Контакты

## Овчаренко Владимир

## Tel. mob: 8-930-739-41-22

## E-mail: spzopp@mail.ru

# Text boxes

гитара

бас

барабаны

Барабаны

Высота  подиума

0,5 м.

Варган перкуссия

Домра

бас

вокал

Баян

гитара

1

1

2

2

3

3

вокал

подклад